*******************************************************************************
                                     M885E
*******************************************************************************

CUPL(WM)        5.0a Serial# 60008009
Device          f1508isptqfp100  Library DLIB-h-40-2
Created         Sat May 26 19:58:34 2018
Name            M885E 
Partno          cpld 
Revision        01 
Date            5/26/2018 
Designer        
Company         
Assembly        None 
Location        E1 

===============================================================================
                            Expanded Product Terms
===============================================================================

!data02_low =>
    y02 & !y_ac_low
  # x02 & !x_ac_low

data02_low.oe  =>
    y02 & !y_ac_low
  # x02 & !x_ac_low

!data03_low =>
    y03 & !y_ac_low
  # x03 & !x_ac_low

data03_low.oe  =>
    y03 & !y_ac_low
  # x03 & !x_ac_low

!data04_low =>
    y04 & !y_ac_low
  # x04 & !x_ac_low

data04_low.oe  =>
    y04 & !y_ac_low
  # x04 & !x_ac_low

!data05_low =>
    y05 & !y_ac_low
  # x05 & !x_ac_low

data05_low.oe  =>
    y05 & !y_ac_low
  # x05 & !x_ac_low

!data06_low =>
    y06 & !y_ac_low
  # x06 & !x_ac_low

data06_low.oe  =>
    y06 & !y_ac_low
  # x06 & !x_ac_low

!data07_low =>
    y07 & !y_ac_low
  # x07 & !x_ac_low

data07_low.oe  =>
    y07 & !y_ac_low
  # x07 & !x_ac_low

!data08_low =>
    y08 & !y_ac_low
  # x08 & !x_ac_low

data08_low.oe  =>
    y08 & !y_ac_low
  # x08 & !x_ac_low

!data09_low =>
    y09 & !y_ac_low
  # x09 & !x_ac_low

data09_low.oe  =>
    y09 & !y_ac_low
  # x09 & !x_ac_low

!data10_low =>
    y11 & !y_ac_low
  # x11 & !x_ac_low

data10_low.oe  =>
    y11 & !y_ac_low
  # x11 & !x_ac_low

!data11_low =>
    y10 & !y_ac_low
  # x10 & !x_ac_low

data11_low.oe  =>
    y10 & !y_ac_low
  # x10 & !x_ac_low

!di02 =>
    !data02_low & !load_en_low

!di03 =>
    !data03_low & !load_en_low

!di04 =>
    !data04_low & !load_en_low

!di05 =>
    !data05_low & !load_en_low

!di06 =>
    !data06_low & !load_en_low

!di07 =>
    !data07_low & !load_en_low

!di08 =>
    !data08_low & !load_en_low

!di09 =>
    !data09_low & !load_en_low

gdollar_0.t  =>
    1 

gdollar_0.ap  =>
    0 

gdollar_0.ar  =>
    !load_y

gdollar_0.ck  =>
    !y02 & !y03 & !y04 & !y05 & !y06 & !y07
  # y02 & y03 & y04 & y05 & y06 & y07

gdollar_1.t  =>
    1 

gdollar_1.ap  =>
    0 

gdollar_1.ar  =>
    !load_y

gdollar_1.ck  =>
    !gdollar_0 & !y02 & !y03 & !y04 & !y05 & !y06 & !y07
  # gdollar_0 & y02 & y03 & y04 & y05 & y06 & y07

gdollar_2.t  =>
    1 

gdollar_2.ap  =>
    0 

gdollar_2.ar  =>
    !load_x

gdollar_2.ck  =>
    !x02 & !x03 & !x04 & !x05 & !x06 & !x07
  # x02 & x03 & x04 & x05 & x06 & x07

gdollar_3.t  =>
    1 

gdollar_3.ap  =>
    0 

gdollar_3.ar  =>
    !load_x

gdollar_3.ck  =>
    !gdollar_2 & !x02 & !x03 & !x04 & !x05 & !x06 & !x07
  # gdollar_2 & x02 & x03 & x04 & x05 & x06 & x07

n_t_102x =>
    1 

n_t_10x =>
    y04 & y05 & y06 & y07

n_t_110x =>
    1 

n_t_111x =>
    1 

n_t_12x =>
    !y08 & !y09 & !y10 & !y11

n_t_132x =>
    1 

n_t_14x =>
    y08 & y09 & y10 & y11

n_t_156x =>
    1 

n_t_21x =>
    !x04 & !x05 & !x06 & !x07

n_t_22x =>
    x04 & x05 & x06 & x07

n_t_23x =>
    !x08 & !x09 & !x10 & !x11

n_t_24x =>
    x08 & x09 & x10 & x11

n_t_6x =>
    !y04 & !y05 & !y06 & !y07

x02.t  =>
    1 

x02.ap  =>
    !data02_low & !load_en_low & !load_x

x02.ar  =>
    load_en_low & !load_x
  # data02_low & !load_x

x02.ck  =>
    !x03 & !x04 & !x05 & !x06 & !x07
  # x03 & x04 & x05 & x06 & x07

x03.t  =>
    1 

x03.ap  =>
    !data03_low & !load_en_low & !load_x

x03.ar  =>
    data03_low & !load_x
  # load_en_low & !load_x

x03.ck  =>
    !x04 & !x05 & !x06 & !x07
  # x04 & x05 & x06 & x07

x04.t  =>
    1 

x04.ap  =>
    !data04_low & !load_en_low & !load_x

x04.ar  =>
    data04_low & !load_x
  # load_en_low & !load_x

x04.ck  =>
    !x05 & !x06 & !x07 & !x08 & !x09 & !x10 & !x11
  # x05 & x06 & x07 & x08 & x09 & x10 & x11

x05.t  =>
    1 

x05.ap  =>
    !data05_low & !load_en_low & !load_x

x05.ar  =>
    load_en_low & !load_x
  # data05_low & !load_x

x05.ck  =>
    !x06 & !x07 & !x08 & !x09 & !x10 & !x11
  # x06 & x07 & x08 & x09 & x10 & x11

x06.t  =>
    1 

x06.ap  =>
    !data06_low & !load_en_low & !load_x

x06.ar  =>
    load_en_low & !load_x
  # data06_low & !load_x

x06.ck  =>
    !x07 & !x08 & !x09 & !x10 & !x11
  # x07 & x08 & x09 & x10 & x11

x07.t  =>
    1 

x07.ap  =>
    !data07_low & !load_en_low & !load_x

x07.ar  =>
    load_en_low & !load_x
  # data07_low & !load_x

x07.ck  =>
    !x08 & !x09 & !x10 & !x11
  # x08 & x09 & x10 & x11

x08.t  =>
    1 

x08.ap  =>
    !data08_low & !load_en_low & !load_x

x08.ar  =>
    load_en_low & !load_x
  # data08_low & !load_x

x08.ck  =>
    !x09 & !x10 & !x11 & x_dec
  # x09 & x10 & x11 & x_inc

x09.t  =>
    1 

x09.ap  =>
    !data09_low & !load_en_low & !load_x

x09.ar  =>
    data09_low & !load_x
  # load_en_low & !load_x

x09.ck  =>
    !x10 & !x11 & x_dec
  # x10 & x11 & x_inc

x10.t  =>
    1 

x10.ap  =>
    bit10 & !load_x

x10.ar  =>
    !bit10 & !load_x

x10.ck  =>
    !x11 & x_dec
  # x11 & x_inc

x11.t  =>
    1 

x11.ap  =>
    bit11 & !load_x

x11.ar  =>
    !bit11 & !load_x

x11.ck  =>
    x_dec
  # x_inc

y02.t  =>
    1 

y02.ap  =>
    !data02_low & !load_en_low & !load_y

y02.ar  =>
    load_en_low & !load_y
  # data02_low & !load_y

y02.ck  =>
    !y03 & !y04 & !y05 & !y06 & !y07
  # y03 & y04 & y05 & y06 & y07

y03.t  =>
    1 

y03.ap  =>
    !data03_low & !load_en_low & !load_y

y03.ar  =>
    data03_low & !load_y
  # load_en_low & !load_y

y03.ck  =>
    !y04 & !y05 & !y06 & !y07
  # y04 & y05 & y06 & y07

y04.t  =>
    1 

y04.ap  =>
    !data04_low & !load_en_low & !load_y

y04.ar  =>
    data04_low & !load_y
  # load_en_low & !load_y

y04.ck  =>
    !y05 & !y06 & !y07 & !y08 & !y09 & !y10 & !y11
  # y05 & y06 & y07 & y08 & y09 & y10 & y11

y05.t  =>
    1 

y05.ap  =>
    !data05_low & !load_en_low & !load_y

y05.ar  =>
    load_en_low & !load_y
  # data05_low & !load_y

y05.ck  =>
    !y06 & !y07 & !y08 & !y09 & !y10 & !y11
  # y06 & y07 & y08 & y09 & y10 & y11

y06.t  =>
    1 

y06.ap  =>
    !data06_low & !load_en_low & !load_y

y06.ar  =>
    load_en_low & !load_y
  # data06_low & !load_y

y06.ck  =>
    !y07 & !y08 & !y09 & !y10 & !y11
  # y07 & y08 & y09 & y10 & y11

y07.t  =>
    1 

y07.ap  =>
    !data07_low & !load_en_low & !load_y

y07.ar  =>
    load_en_low & !load_y
  # data07_low & !load_y

y07.ck  =>
    !y08 & !y09 & !y10 & !y11
  # y08 & y09 & y10 & y11

y08.t  =>
    1 

y08.ap  =>
    !data08_low & !load_en_low & !load_y

y08.ar  =>
    load_en_low & !load_y
  # data08_low & !load_y

y08.ck  =>
    !y09 & !y10 & !y11 & y_dec
  # y09 & y10 & y11 & y_inc

y09.t  =>
    1 

y09.ap  =>
    !data09_low & !load_en_low & !load_y

y09.ar  =>
    data09_low & !load_y
  # load_en_low & !load_y

y09.ck  =>
    !y10 & !y11 & y_dec
  # y10 & y11 & y_inc

y10.t  =>
    1 

y10.ap  =>
    bit10 & !load_y

y10.ar  =>
    !bit10 & !load_y

y10.ck  =>
    !y11 & y_dec
  # y11 & y_inc

y11.t  =>
    1 

y11.ap  =>
    bit11 & !load_y

y11.ar  =>
    !bit11 & !load_y

y11.ck  =>
    y_dec
  # y_inc



===============================================================================
                                 Symbol Table
===============================================================================

Pin Variable                                    Pterms   Max     Min    
Pol   Name              Ext     Pin     Type     Used   Pterms  Level   
--- --------            ---     ---     ----    ------  ------  -----   

    bit10                       0        V        -       -       -     
    bit11                       0        V        -       -       -     
    data02_low                  0        V        2       0       4     
    data02_low          oe      0        X        2       0       1     
    data03_low                  0        V        2       0       4     
    data03_low          oe      0        X        2       0       1     
    data04_low                  0        V        2       0       4     
    data04_low          oe      0        X        2       0       1     
    data05_low                  0        V        2       0       4     
    data05_low          oe      0        X        2       0       1     
    data06_low                  0        V        2       0       4     
    data06_low          oe      0        X        2       0       1     
    data07_low                  0        V        2       0       4     
    data07_low          oe      0        X        2       0       1     
    data08_low                  0        V        2       0       4     
    data08_low          oe      0        X        2       0       1     
    data09_low                  0        V        2       0       4     
    data09_low          oe      0        X        2       0       1     
    data10_low                  0        V        2       0       4     
    data10_low          oe      0        X        2       0       1     
    data11_low                  0        V        2       0       4     
    data11_low          oe      0        X        2       0       1     
    di02                        0        I        1       -       -     
    di03                        0        I        1       -       -     
    di04                        0        I        1       -       -     
    di05                        0        I        1       -       -     
    di06                        0        I        1       -       -     
    di07                        0        I        1       -       -     
    di08                        0        I        1       -       -     
    di09                        0        I        1       -       -     
    gdollar_0                   103      N        -       -       -     
    gdollar_0           t       103      M        1       0       4     
    gdollar_0           ap      103      M        1       0       1     
    gdollar_0           ar      103      M        1       0       1     
    gdollar_0           ck      103      M        2       0       1     
    gdollar_1                   104      N        -       -       -     
    gdollar_1           t       104      M        1       0       4     
    gdollar_1           ap      104      M        1       0       1     
    gdollar_1           ar      104      M        1       0       1     
    gdollar_1           ck      104      M        2       0       1     
    gdollar_2                   107      N        -       -       -     
    gdollar_2           t       107      M        1       0       4     
    gdollar_2           ap      107      M        1       0       1     
    gdollar_2           ar      107      M        1       0       1     
    gdollar_2           ck      107      M        2       0       1     
    gdollar_3                   108      N        -       -       -     
    gdollar_3           t       108      M        1       0       4     
    gdollar_3           ap      108      M        1       0       1     
    gdollar_3           ar      108      M        1       0       1     
    gdollar_3           ck      108      M        2       0       1     
    load_en_low                 0        V        -       -       -     
    load_x                      0        V        -       -       -     
    load_y                      0        V        -       -       -     
    n5v_x                       0        V        -       -       -     
    n5v_y                       0        V        -       -       -     
    n_t_102x                    0        I        1       -       -     
    n_t_10x                     0        I        1       -       -     
    n_t_110x                    0        I        1       -       -     
    n_t_111x                    0        I        1       -       -     
    n_t_121x                    0        V        -       -       -     
    n_t_12x                     0        I        1       -       -     
    n_t_132x                    0        I        1       -       -     
    n_t_145x                    0        V        -       -       -     
    n_t_14x                     0        I        1       -       -     
    n_t_156x                    0        I        1       -       -     
    n_t_21x                     0        I        1       -       -     
    n_t_22x                     0        I        1       -       -     
    n_t_23x                     0        I        1       -       -     
    n_t_24x                     0        I        1       -       -     
    n_t_27x                     0        V        -       -       -     
    n_t_52x                     0        V        -       -       -     
    n_t_6x                      0        I        1       -       -     
    x02                         106      N        -       -       -     
    x02                 t       106      M        1       0       4     
    x02                 ap      106      M        1       0       1     
    x02                 ar      106      M        2       0       1     
    x02                 ck      106      M        2       0       1     
    x03                         105      N        -       -       -     
    x03                 t       105      M        1       0       4     
    x03                 ap      105      M        1       0       1     
    x03                 ar      105      M        2       0       1     
    x03                 ck      105      M        2       0       1     
    x04                         116      N        -       -       -     
    x04                 t       116      M        1       0       4     
    x04                 ap      116      M        1       0       1     
    x04                 ar      116      M        2       0       1     
    x04                 ck      116      M        2       0       1     
    x05                         115      N        -       -       -     
    x05                 t       115      M        1       0       4     
    x05                 ap      115      M        1       0       1     
    x05                 ar      115      M        2       0       1     
    x05                 ck      115      M        2       0       1     
    x06                         114      N        -       -       -     
    x06                 t       114      M        1       0       4     
    x06                 ap      114      M        1       0       1     
    x06                 ar      114      M        2       0       1     
    x06                 ck      114      M        2       0       1     
    x07                         113      N        -       -       -     
    x07                 t       113      M        1       0       4     
    x07                 ap      113      M        1       0       1     
    x07                 ar      113      M        2       0       1     
    x07                 ck      113      M        2       0       1     
    x08                         124      N        -       -       -     
    x08                 t       124      M        1       0       4     
    x08                 ap      124      M        1       0       1     
    x08                 ar      124      M        2       0       1     
    x08                 ck      124      M        2       0       1     
    x09                         123      N        -       -       -     
    x09                 t       123      M        1       0       4     
    x09                 ap      123      M        1       0       1     
    x09                 ar      123      M        2       0       1     
    x09                 ck      123      M        2       0       1     
    x10                         122      N        -       -       -     
    x10                 t       122      M        1       0       4     
    x10                 ap      122      M        1       0       1     
    x10                 ar      122      M        1       0       1     
    x10                 ck      122      M        2       0       1     
    x11                         121      N        -       -       -     
    x11                 t       121      M        1       0       4     
    x11                 ap      121      M        1       0       1     
    x11                 ar      121      M        1       0       1     
    x11                 ck      121      M        2       0       1     
    x_ac_low                    0        V        -       -       -     
    x_dec                       0        V        -       -       -     
    x_inc                       0        V        -       -       -     
    y02                         102      N        -       -       -     
    y02                 t       102      M        1       0       4     
    y02                 ap      102      M        1       0       1     
    y02                 ar      102      M        2       0       1     
    y02                 ck      102      M        2       0       1     
    y03                         101      N        -       -       -     
    y03                 t       101      M        1       0       4     
    y03                 ap      101      M        1       0       1     
    y03                 ar      101      M        2       0       1     
    y03                 ck      101      M        2       0       1     
    y04                         112      N        -       -       -     
    y04                 t       112      M        1       0       4     
    y04                 ap      112      M        1       0       1     
    y04                 ar      112      M        2       0       1     
    y04                 ck      112      M        2       0       1     
    y05                         111      N        -       -       -     
    y05                 t       111      M        1       0       4     
    y05                 ap      111      M        1       0       1     
    y05                 ar      111      M        2       0       1     
    y05                 ck      111      M        2       0       1     
    y06                         110      N        -       -       -     
    y06                 t       110      M        1       0       4     
    y06                 ap      110      M        1       0       1     
    y06                 ar      110      M        2       0       1     
    y06                 ck      110      M        2       0       1     
    y07                         109      N        -       -       -     
    y07                 t       109      M        1       0       4     
    y07                 ap      109      M        1       0       1     
    y07                 ar      109      M        2       0       1     
    y07                 ck      109      M        2       0       1     
    y08                         120      N        -       -       -     
    y08                 t       120      M        1       0       4     
    y08                 ap      120      M        1       0       1     
    y08                 ar      120      M        2       0       1     
    y08                 ck      120      M        2       0       1     
    y09                         119      N        -       -       -     
    y09                 t       119      M        1       0       4     
    y09                 ap      119      M        1       0       1     
    y09                 ar      119      M        2       0       1     
    y09                 ck      119      M        2       0       1     
    y10                         118      N        -       -       -     
    y10                 t       118      M        1       0       4     
    y10                 ap      118      M        1       0       1     
    y10                 ar      118      M        1       0       1     
    y10                 ck      118      M        2       0       1     
    y11                         117      N        -       -       -     
    y11                 t       117      M        1       0       4     
    y11                 ap      117      M        1       0       1     
    y11                 ar      117      M        1       0       1     
    y11                 ck      117      M        2       0       1     
    y_ac_low                    0        V        -       -       -     
    y_dec                       0        V        -       -       -     
    y_inc                       0        V        -       -       -     


LEGEND    D : default variable         F : field      G : group
          I : intermediate variable    N : node       M : extended node
          U : undefined                V : variable   X : extended variable
          T : function